附件1

一期配电房安装七氟丙烷自动灭火系统改造方案

1.将原过期热气溶胶拆线、搬出；

2.墙上开凿洞口、安装泄压阀；

3.在屋顶2处原方形开口处加装符合尺寸的电动防火阀、并各自从气体报警主机重新布引信号线、24V线（并含穿线镀锌铁管、金属波纹管）至对应新装的防火阀，加装2个输入输出模块对这两个防火阀进行控制，以能实现联动时自动关闭防火阀；

4.对新装的七氟丙烷灭火装置进行重新接线、调试并测试该配电房气体联动功能（声光报警器响、防火阀关闭、启动电压到达七氟丙烷灭火装置、放气灯点亮等）。