附件

南宁市邕宁区人民医院视频监控平台设备扩容项目报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 单位 | 产品型号及参数需求 | 是否能满足型号及参数需求（如有无法满足内容请在备注栏详细说明） | 单价 （单位：元） | 合计 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控级硬盘 | 40个 | 西部数据监控级硬盘(WD84EJRX) WD Purple 西数紫盘 8TB 128MB SATA CMR（要求全新产品） | 填写“是”或“否” |  |  |  |
| 2 | 32路高性能网络视频录像机(NVR) | 1台 | 宇视 NVR508-32B-DT；8盘32路高性能NVR； 32路IPC接入，接入带宽320Mbps，最大支持1200万摄像机接入，支持满接600万H.265+Ucode(高级模式)摄像机接入；解码能力：超级265/H.265：2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 10 x 3MP@30, 16 x 1080p@30；最大支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；2个RJ45千兆以太网口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口；支持1路音频输入1路音频输出支持语音对讲，16路报警输入4路报警输出；1路RS485；支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)协议；支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率；支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动，支持对人脸图片的实时检索和备份，支持客流量统计，支持鱼眼后端矫正。（要求全新产品） | 填写“是”或“否” |  |  |  |
| 3 | 32路高性能网络视频录像机(NVR) | 1台 | 宇视NVR716-32E2-DT16；16盘位32路高性能NVR； 32路IPC接入，接入带宽384Mbps（32路/64路）及512Mbps（128路），最大支持1200万摄像机接入，支持满接600万H.265+Ucode(高级模式)摄像机接入；解码能力：2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080p@30, 27 x 960p@30, 32x 720p@30；其中128路设备解码能力可达：4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080p@30, 54 x 960p@30, 72x 720p@30, 128 x D1；最大支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；2个RJ45千兆以太网口，2个USB2.0和1个USB3.0接口；1路音频输入1路音频输出支持语音对讲，16路报警输入10路报警输出；1路RS485，1路RS232接口，1路eSATSA接口；支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)协议；支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率；支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动；搭配相应前端相机，实现对人脸图片的实时检索和备份；支持人流量统计、人员密度统计。（要求全新产品） | 填写“是”或“否” |  |  |  |
| 4 | 64路高性能网络视频录像机(NVR) | 1台 | 宇视 NVR716-64E2-DT；16盘位64路高性能NVR；64路IPC接入，接入带宽384Mbps（32路/64路）及512Mbps（128路），最大支持1200万摄像机接入，支持满接600万H.265+Ucode(高级模式)摄像机接入；解码能力：2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080p@30, 27 x 960p@30, 32x 720p@30；其中128路设备解码能力可达：4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080p@30, 54 x 960p@30, 72x 720p@30, 128 x D1；最大支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；2个RJ45千兆以太网口，2个USB2.0和1个USB3.0接口；1路音频输入1路音频输出支持语音对讲，16路报警输入10路报警输出；1路RS485，1路RS232接口，1路eSATSA接口；支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)协议；支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率；支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动；搭配相应前端相机，实现对人脸图片的实时检索和备份；支持人流量统计、人员密度统计。（要求全新产品） | 填写“是”或“否” |  |  |  |
| 总计金额（含税费、安装费等相关费用）： | ￥ （单位：元） |